HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:		Budapest, III. Szindbád  utca 1. II. em. 19. számú önkormányzati bérleményben.

Tárgy:		A bérlemény műszaki állapotának felmérése, bérbeszámítási költség meghatározása

Megállapítás:	A lakás egy 15 emeletes panel épület II. emeletén található. Az épületben                                                            energetikai korszerűsítés megtörtént. Ennek ellenére a szobában lévő erkélyajtó és a fürdőszobai ablak nem lett hőszigetelt szerkezetű nyílászáróra kicserélve.  E két külső

homlokzati nyílászáró a felújítás során cserélendő!

A lakás 1 szoba összkomfortos,32 m2 alapterületű, világos konyhás, loggiás. A loggia nincs  beépítve. A szoba D-i  a  konyha K-i fekvésű. A lakás rendkívül lelakott.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés és használati melegvíz. A gáz nincs bevezetve az épületbe.

Elvégzendő munkák:

Festés:			szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba,

Mázolás:			beltéri ajtók, fűtéscső, radiátorok, szerelőfal,

Asztalos munka:		bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra

erkélyajtó és fürdőszoba ablak cseréje hőszigetelt szerkezetűre

beltéri ajtók javítása, kilincsek, zárak pótlása,

konyhabútor csere

Egyéb munkák:		takarítás

Kőműves és

burkoló munka: 		szobába laminált parketta lerakása

többi helyiségben oldalfalon és aljzaton hidegburkolat csere

szerelőfalba vízórákhoz szervízajtó beépítése

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	megfelelő

főzőkészülék:		            villanytűzhely csere

mosogató- csaptelep:		csere

mosdó+ csaptelep:			csere

Kád+ csaptelep:			csere

WC csésze+ öblítő berendezés:	csere

fűtőberendezés és tartozékai:	megfelelő

szellőző:				tisztítása

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések, szerelvények:

elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, kapcsolók, dugaljak, lámpák, kismegszakító tábla cseréje, kaputelefon ellenőrzése.

Az elektromos szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk. A szerelést csak a szerelésre jogosult szakember végezheti.

A lakásban 2 db vízóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 1.400.000.-Ft.

Bérbeszámításnál figyelembe vett munkák:

- erkélyajtó és fürdőszoba ablak cseréje

- bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra

- elektromos hálózat felülvizsg. javítása, dugaljak, kapcsolók, kismegszakító tábla cseréje

- villanytűzhely csere