HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: Budapest, III. Váradi u.24.II.5.számú önkormányzati tulajdonú   bérleményben,

Tárgy:      Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A lakás belső Óbudán egy erkélyes, hagyományos építésű, lift nélküli, távfűtéses épületben található.

A lakás 1 szobás, összkomfortos, 30 m2 alapterületű. A lakás előszoba, szoba, konyha

fürdőszoba helyiségekből áll, nyugati tájolású. A lakásban még az eredeti, rossz állapotban lévő fa szerkezetű nyílászárók vannak. A lakás lelakott műszaki állapotban van, teljes felújítást igényel.

A lakás közmű ellátottsága víz-csatorna, gáz, elektromos áram és távfűtés. A lakás átvételekor az elektromos szerelés és a gáztűzhely bekötésének szakszerűségét igazoló kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés:                       	előszoba, szoba, konyha, fürdőszoba,

Mázolás:                 	fűtés és gázcső, radiátor,

beltéri ajtó, gardrob és kamra szekrény

Asztalos munka:          bejárati ajtó cseréje biztonsági ajtóra.

külső homlokzati nyílászárók cseréje PVC hőszig nyílászárókra,

beltéri ajtók, gardrob és konyhaszekrények illesztése,

Burkoló munka: 	szobában parketta csere

előszoba, konyha és fürdőszoba új hideg aljzat és oldalfal burkolat csere,

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:          Hajdu tip. villanybojler felülvizsgálata

főzőkészülék:                         	gáztűzhely csere, szabványos bekötéssel

Mosogató +csaptelep:                    csere

Mosdó+csaptelep:                           csere

Kád:                                                   csere

WC csésze+öblítő berendezés,      csere

fűtőberendezés és tartozékai:        megfelelő

beépített bútorok:                            gardrob szekrények felülvizsgálata, illesztése, javítása,

a konyhában egy használt konyhabútor van, mely nem tartozéka a lakásnak,

elektromos berendezések, szerelvények: kismegszakító tábla, elektromos hálózat,

kaputelefon átvizsgálása, szükség szerinti javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpa cseréje,

Bérbeszámításként lelakható összeg bruttó: 1.200.000.- Ft

- elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, felújítása, dugaljak, kapcsolók, lámpa szerelése,

- gáztűzhely cseréje

- bejárati ajtó és külső homlokzati nyílászárók cseréje