HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Viziorgona u.10.X.95. önkormányzati bérleményben.

Tárgy:	   Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A lakás Békásmegyer nyugati oldalán egy 10 emeletes panel épületben található.

Az épületben energetikai korszerűsítés volt.

A lakás 2 szoba, összkomfortos, 51 m2 alapterületű, loggia nincs.

A homlokzati nyílászárók PVC hőszigetelt szerkezetek.

A lakás Ny-i tájolású.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromosáram, gáz, távfűtés és használati meleg víz.

A lakásban gáz és elektromos szerelést csak szakképzett szerelő végezhet. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

Elvégzendő munkák:

Festés:			2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba,WC,

Mázolás:	  fűtéscső, radiátorok, szerelőfal, beltéri ajtók,

Asztalos munka:		bejárati ajtó és homlokzati nyílászárók megfelelőek

beltéri ajtók illesztése és zárak javítása

konyhában szerelőfal pótlása

konyhabútor felújítandó,

fürdőszobai szerelőfalba szervízajtó beépítése vízórákhoz

Burkoló és

kőműves munka:	 szobákban laminált parketta csere

a többi helyiségben a hidegburkolat megfelelő

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	megfelelő

főzőkészülék:	gáztűzhely cseréje szabványos bekötéssel

Mosogató +csaptelep:	            megfelelő

Mosdó                   :			megfelelő, KMT csaptelep csere

kád                        :               	megfelelő,

WC csésze+öblítő

berendezés:				csere

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	megfelelő,

szellőzők :                                        tisztításuk

beépített bútorok:			konyhabútor felújítandó

elektromos berendezések,

szerelvények:	elektromos hálózat és kaputelefon átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók cseréje, kismegszakító tábla megfelelő, lámpák cseréje, ill. pótlása. A nagyobbik szobába egy klíma van felszerelve, mely nem tartozéka a lakásnak. Igény esetén szabályos bekötéssel használható, vagy leszerelendő.

A lakásban 4 db vízóra van.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg: 540.000.-

- gáztűzhely cseréje szabványos bekötéssel

- konyhai szerelőfal pótlása

- Szerelőfalba szervízajtók beépítése

- elektromos hálózat átvizsgálása, dugaljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása