HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:	Budapest, III. Meggyfa u.19/A  Fszt.3.  önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy tégla építésű épület földszintjén található.

A bérlemény 1 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha, WC helyiségekből áll, 37 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség festése

Mázolás:			gázcső

Asztalos munka:

Egyéb munka: 		felújítás utáni takarítás,

Kőműves és

burkoló munka:		Bejárati ajtó csere és két ablak cseréje műanyagra.

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:      villanybojler csere

főzőkészülék:			új gáztűzhely

mosogató + csaptelep:		csere

mosdó + csaptelep:		csere

Kád + csaptelep:		           csere

WC csésze + öblítő berendezés,

ülésdeszka:				csere

fűtőberendezés és tartozékai:	parapetes gázkonvektorok cseréje 2 db

kémények, szellőzők:		nincs

beépített bútorok:			konyhabútor csere

elektromos berendezések,

szerelvények: 	elektromos hálózat cseréje , kismegszakító doboz csere

Villanyóra van, hiteles vízmérőóra kiépítése.  Gázmérő óra van.

Hiteles mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja 2930.-/hó

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó:1.400.000.-Ft

A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

- gáztűzhely csere

- elektromos hálózat csere +villanybojler csere

- gázkonvektorok cseréje 2 db

- bejárati ajtó csere és két ablak cseréje műanyagra