HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:		Budapest, III. Gulácsy L.u.3.IV.18. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérleményben.

Tárgy:		Lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése

Megállapítás:

A felújítandó lakás egy 4 emeletes panel épület IV. emeletén található. Az épületben lift nincs. A lakás 3 szobás, összkomfortos, 73 m2 alapterületű, erkélyes.

Az épületben komplett energetikai korszerűsítés nem volt.

A lakás három helyiségében még a régi külső homlokzati nyílászárók vannak, az egyik szobában van csak hőszigetelt PVC szerkezetű ablak. A felújítás során a két szobában és a konyhában is a külső nyílászárók hőszigetelt szerkezetekre cserélendők.

A bérlemény 3 szoba, lakóelőtér, közlekedő, gardrób, konyha, fürdőszoba, WC, helyiségekből áll.

A lakás K-Ny-i tájolású.

Az épület közmű ellátottsága: víz-csatorna, elektromos áram, gáz, távfűtés + használati melegvíz.

Elvégzendő munkák:

Festés:			összes helyiség tisztasági festése

Mázolás:	beltéri nyílászárók lazúrozása, csövek, szerelőfal, radiátorok,

Asztalos és egyéb

munka:	biztonsági bejárati ajtó van, szegélyléc pótlása,

beltéri ajtók megfelelőek,

konyhabútor megfelelő,

Kőműves és

burkoló munka:	2 szobában parketta javítása, legnagyobb szobában parketta megfelelő.

a többi helyiségben hidegburkolat megfelelő,

Berendezési tárgyak:

melegvíz ellátó berendezés:	központi

főzőkészülék:		           gáztűzhely pótlása szabványos bekötéssel.

mosogató     :	                      megfelelő

mosdó          :	                      megfelelő

Kád+csaptelep :	                      csere

WC csésze + öblítő

berendezés, ülésdeszka:  	 csere

víz-csatorna hálózat :    átvizsgálása, elzáró szelepek szükség szerinti                cseréje, mosógépnek fix bekötésű töltő-ürítőszelep szerelése,

fűtőberendezés és

tartozékai:	megfelelő

szellőzők:	tisztítása,

beépített bútorok:		        konyha és gardrób megfelelő

elektromos berendezések:

szerelvények:	elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, dugaljak, kapcsolók, lámpák pótlása, kaputelefon felülvizsg., kismegszakító tábla megfelelő.

egyéb:                                4 db vízóra van  a lakásban

A villany és gázszerelést csak szerelésre jogosult szakember végezheti. A szerelés

szakszerűségéről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.

A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege:       1.250.000.-Ft

- fa szerkezetű külső homlokzati nyílászárók cseréje pvc hőszig. szerkezetre

- gáztűzhely szerelése

- elektromos hálózat, kaputelefon felülvizsgálata, javítása,

- vízelzáró szelepek cseréje, mosógép fix csatlakozású töltés-ürítés kiépítése,

GE.